Détails de la conception logicielle de l'application
PV

# Overview

SysManag_Status Struct

Menu_Status Struct

T_SysManag

GPIO, PWM, DAC...

ComUART_Status Struct

Tx,Rx

COM_UART

UART

SystManag

ControlLoop

Hardware system

PrintUART( )
Menu_
Manager

ComIHM_Status Struct

Te
I/U meas

SPI/I2C
IT ext

I/U meas

COM_IHM

IHM
MyAnalog
Ui

PrintIHM( )

T_MenuManag
T_Meas

# La gestion des menus

## Expression du besoin
Contraintes
- Les voies UART et IHM sont complètement équivalentes, les menus identiques, mais l'interaction un peu différente,
- Pour l'IHM, les entrées possibles sont uniquement les caractères :  , seules touches disponibles,
- les informations données vers le user sont systématiquement au format du LCD, c'est à dire format écran 4x20 caractères. Pour le LCD (IHM) le menu pourra s'étendre au delà des 4 lignes par un srcolling vertical. Pour l'UART un menu plus grand sera envoyé directement.

Exemples

Type navigation
Type information

 Systeme éteint
  > Démarrer
  > Paramètres ->
 MPPT actif
 Pwr = 132W
 Vin = 35.51V
 Io=10.47A

Vo= 12.6V
← back

Ubulk / Abs
Saisir valeur :
 > 12.7V
Type saisie

Type navigation  (contexte IHM):
On appelle item chaque choix possible d'un menu (repéré par >), exemple Démarrer est un item du menu SystemeEteint.
Dans ce cas, l'utilisateur n'a qu'à se promener dans les menus avec les flèches  (IHM) ou des nombres repérant chaque item (UART). Une validation  (IHM) ou <CR> (UART) permet de passer au menu correspondant à l'item.
La commande  permet de passer au menu père.
Lors d'une navigation haut / bas, la ligne concernée est en surbrillance. A l'arrivée dans un nouveau menu, le premier item est automatiquement sélectionné. Si le user descend en dessous du dernier item, alors l'affichage est modifié pour faire apparaître le dernier item de la liste. Arrivée au dernier, le scrolling est stoppé, il faut remonter pour avoir à nouveau accès aux précédents jusqu'à un nouveau blocage sur le premier item.

Type information :
Dans ce cas, une ou plusieurs informations sont affichée. On utilise les flèches verticales découvrir d'autres informations à visualiser. La flèche back pour revenir au menu père.
Type saisie :
La valeur numérique à saisir est indiquée (l'actuelle valeur par défaut). Le premier digit est surligné. Les flèches de navigation horizontales permettent de changer de chiffre. La flèche de validation permet de valider et de revenir au menu père (curseur dernier digit). La flèche back permet un retour au menu père sans modifier la valeur (curseur premier digit). Les flèches verticales incrémentent / décrémentent le digit surligné.

## Architecture logicielle

Node  item d'un menu
(Struc Menu_Node)
Menu_Manager
SystemManager

Menu = items d'un même niveau

Liste chaînée

DataFromSyst

Affichage

DataStringIn

Menu_Status

Menu_ItemUpdate( )

- Update node
- Affichage

Réception new cmd

Réception new data

 

Com_UART et COM_IHM

L'évolution dans les menus, et d'un menu à l'autre se fait en utilisant une liste chaînée de noeuds, que l'on appelle Menu_Node. Un noeud correspond à un item au sein d'un menu (nb, la notion de menu n'existe pas en tant que variable). Tout est item., peu importe le menu auquel il appartient au final.
La fonction Menu_NodeUpdate( ) est la fonction centrale. C'est elle qui fait évoluer les items dans les deux sens (au sein d'un menu, ou vers un menu père ou fils). Elle est déclenchée par interruption ou polling (pas encore décidé), sur réception d'une nouvelle commande ( ) depuis l'UART ou l'IHM, ou bien sur réception d'une nouvelle donnée à afficher (provenance du SystemManager). Lorsque l'évolution est faite, l'affichage est demandé.
Le systemManager met à jour des données pour affichage. Ces données sont accompagnées par une IT ou un flag qui indique une nouvelle donnée. Cette action ne se fera que dans certaines conditions qui dépendront des items en cours (via MenuStatus).
Les données seront utilisées dans des chaînes dynamiques DataStringIn pour un affichage ultérieur.

Vocabulaire :
Title

 Systeme éteint
  > Démarrer Bat Chg
  > Démarrer MPPT
  > Paramètres →
  > Gestion Buck
  > Gestion Boost

Item

Screen

Menu

Un Item est une ligne de menu que l'on peut sélectionner. Un Menu est l'ensemble des items. Un Screen est la partie du menu qui est effectivement affichée.
Title est le titre du menu inscrit en première ligne.

Chaque Item est relié à des « frères », à un « père », à un « fils ». Liés à des flèches  , on trouvera plus précisément :
- un NextItem :  ,
- un PreviousItem :  ,
- un UpItem : ,
- un DownItem : ,
Exemple :

Paramètres
  > Tension a
  > Courant b
  > Puissance

 Systeme éteint
  > Démarrer Bat Chg
  > Démarrer MPPT
  > Paramètres →
  > Gestion Buck
  > Gestion Boost

Dans cet exemple, l'item Paramètre est tel que :
son title est « Système éteint » type string
son PreviousItem (père) est « Paramètre » . En effet, cet item n'a pas de père, c'est lui même,
son UpItem (frère) est « Démarrer MPPT »,
son DownItem (frère) est « Gestion Boost »,
son NextItem (fils) est « tension a », (et non pas Paramètres)
## Le type structuré Menu_Node

Ce type va nous permettre « d'instancier » les maillons d'une liste chaînée à deux dimensions (verticale et horizontale). Chaque maillon est associé à un item unique (pas un menu) qui doit donc comporter 4 pointeurs vers les maillons connexes ( ). Donc un item  un maillon (node).
Le maillon doit donc comporter :
- les 4 champs de navigation dont nous venons de parler,

- les informations nécessaires à l'affichage du screen (quel qu'il soit),
- les informations nécessaires à l'exécution particulière liée à un item.

### les informations nécessaires à l'affichage
Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un menu générique à 4 lignes :

Titre
  > Item a
  > Item b
  > Item c
 > Item d
 > Item e

Affichage à
 l'entrée sur
Item a  :

Titre
  > Item a
  > Item b
  > Item c
 > Item d
 > Item e

Titre
  > Item b
  > Item c
  > Item d
 > Item e

Titre
  > Item c
  > Item d
  > Item e

Titre
  > Item c
  > Item d
  > Item e

Titre
  > Item c
  > Item d
  > Item e

Facile car l'item actif est au milieu et les frères sont au-dessus, au dessous

Sur le scrolling, on voit bien qu'il faudra savoir si l'item est en première ligne, en dernière ou entre les deux. Par ailleurs, il faut prévoir aussi le titre.
Parmi les informations d'affichage, le maillon doit donc contenir :
- le titre du menu

- la position dans le menu {First, Middle, Last}
- le texte à afficher correspondant à l'item (un pointeur sur une chaîne de caractères).

### les informations nécessaires à l'exécution particulière liée à un item

→ Lors de l'affichage, il se peut que la chaîne de caractère soit dynamique. Dans ce cas, le pointeur de chaîne pointe une chaîne réservée en mémoire dont la variable à afficher sera mise à jour par un autre processus. Ce sont les menus type information qui sont concernés :

Titre
  > 1.3V
  > 3A
  > 5W
 > 10V
 > 1A

Titre
 > 1.5V
  > 3.1A
  > 5W
 > 10V
 > 2A

Titre
  > 1.5V
  > 3.1A
  > 5W
 > 10V
 > 2A

Titre
  > 2V
  > 3.5A
  > 8W
 > 10V
 > 2A

New data
New data
 User action
New data

L'arrivée d'une nouvelle donnée par un autre processus doit déclencher l'évolution du menu (qui va « rester sur place ») et qui provoquera une mise à jour de l'affichage.
L'affichage devra lancer une fonction particulière puisque la chaîne devra être construite. On insère donc un champ type pointeur de fonction :

→ Lors de la saisie de caractères, l'affichage

Ici aussi, il faudra prévoir une fonction particulière. L'idée sera d'inviter le user à modifier une valeur déjà programmée, dans un intervalle donné.

Ainsi, il faudra un champs supplémentaire de type pointeur de fonction.

Pointeur de fonction
### Détail du maillon Menu_Node de la liste chaînée
enum {First, Middle, Last};
typedef struct Menu_Node Menu_Node;
struct Menu_Node {
Menu_Node * NextNode;
Menu_Node * PreviousNode;
Menu_Node * UpNode;
Menu_Node * DownNode;
char * Title;
char MenuPosition;
char * ItemToPrint;
void (*NodeExecFct)(void);
Menu_ParamValTypedef * Param;
};
## L'attribut Menu_Status
Cette variable structurée contient l'état du module Menu. Voici les champs constitutifs (*) :
- ActualNode : qui donne le nœud (donc l'item) actif AVANT l'arrivée d'une nouvelle commande. Lors de l'arrivée d'une commande, le nœud change en fonction des pointeurs H (horizontaux) et V (verticaux),
- Cmde : c'est la dernière commande (filtrée) reçue,
- State : (pour item input) état de la machine à états utilisée,
- LinkPreviousNode : (pour item input) permettre de stocker l'item back,
- StringInputValue[8] : (pour item input) une chaîne de caractères dynamique qui évolue au cours de la saisie du user. Elle comprend un point, jusqu'à 6 digits, le caractère null.
- CursorPos : (pour item input) indique le curseur actif pour la modification du digit correspondant.

typedef enum {Menu_Up, Menu_Down, Menu_Left, Menu_Right } Menu_Cmd;
typedef enum {Entry, SetValue, Discard, Confirm} InputNodeSt;
struct {
Menu_Node * ActualNode;
Menu_Cmd Cmde;

InputNodeSt State;
Menu_Node * LinkPreviousNode;
char StringInputValue[8]; // max 6 digit + '.' + Null
int CursorPos; // 0 sur le premier digit , 6 maxi.
} Menu_Status;

## L'évolution des items, l'exécution de la fonction spécifique
La fonction Menu_NodeUpdate( ) qui sera appelée sur une commande, ou bien sur une demande du module de gestion système, lancera automatiquement la fonction qui lui est associée (via le champ pointeur de fonction NodeExecFct du Menu_Node actif) :

Menu_NodeUpdate( ) :

ou scrutatif sur ComUART / ComIHM

Mémorisation Menu_Status.Cmde
(filtrage touche saisie)

Mise à jour Menu_Status.ActualNode

Exécution NodeExecFct ( )

Le pointeur de fonction NodeExecFct ( ), propre à chaque MenuNode, peut lancer trois fonctions de traitement différentes selon le type du MenuNode :
“Type” de MenuNode	Fonction associée au pointeur :
Item “passif”	Menu_PassivePrint( )
Item “input”	Menu_InputSateMachine( )
Item “output”	Menu_OutputSateMachine( )

## Fonction Menu_PassivePrint( )

Titre
  > Item a
  > Item b
  > Item c
 > Item d
 > Item e

Affichage à
 l'entrée sur
Item a  :

Titre
  > Item a
  > Item b
  > Item c
 > Item d
 > Item e

Titre
  > Item b
  > Item c
  > Item d
 > Item e

Titre
  > Item c
  > Item d
  > Item e

Titre
  > Item c
  > Item d
  > Item e

Titre
  > Item c
  > Item d
  > Item e

Facile car l'item actif est au milieu et les frères sont au-dessus, au dessous

L'algorithme
Line1 = Titre
Si la position dans le menu est First :
Affichage du texte de l'Item actuel (n)
S'il existe un menu en dessous, on l'affiche en ligne 3 l'item (n+1)
S'il existe un menu encore en dessous, on l'affiche en ligne 4 l'item (n+2)
Si la position dans le menu est Middle :
Affichage en ligne 2 Item actuel (n-1)
Affichage en ligne 3 Item actuel (n)
Affichage en ligne 4 Item actuel (n+1)
Si la position dans le menu est Last:
S'il existe un menu encore en dessus,
Affichage en ligne 2 l'item (n-2)
Affichage en ligne 3 l'item (n-1)
Affichage en ligne 4 l'item actuel (n)
Sinon (il n'existe pas d'item n-2)
Affichage en ligne 2 l'item (n-1)
Affichage en ligne 3 l'item actuel (n)
Clr ligne 4
Fin Si
## Fonction Menu_InputStateMachine( )
### Variable supplémentaire
Le user (module supérieur) connaît les divers Menu_Node. (il sont déclarés dans Menu.h et c'est lui qui les a créés dans Menu.c).
Chaque Menu_Node possède un champ spécifique pour les paramètres (input à saisir, plus précisément, valeur à modifier puisqu'une valeur en cours est systématiquement fournie):
Menu_ParamValTypedef * Param;

Pour la grande majorité des Menu_Node, ce champ sera inutile (menu passif). Dans ce cas, on initialisera systématiquement le champs &ParamNull.

Structure param :
typedef struct
{
float Val; la valeur en question
float MinVal;
float MaxVal;
char DigitNb; le nbre de digit qui forme le nombre (point non compris)
char DecimalNb; le nbre de décimales derrière le point
char NewUserInputFlag; indique que Val vient d'être modifiée par le user via	le menu saisi correspondant
} Menu_ParamValTypedef;

### Scénario de saisie
exemple avec MenuNodeInput_VoltParam

Menu.c
Menu.h
ModuleSup.c
(SystManag.c)

MenuNodeInput_VoltParam

Menu_IsNewParamValue(Menu_ItemVoltParam)

1 (donc oui, une nvelle valeur présente)

Menu_ClearNewParamFlag()

NewVal

Param
Menu_GetParamValue(Menu_ItemVoltParam)

Valeur récupérée

### Evolution des écrans dans la procédure de saisie

Voici l'enchaînement typique des écrans que devrait voir le user quand il entre dans un tel item :
(exemple : le MenuNode « passif » MenuNodePassive_3_1 permet d'accéder au MenuNode « input » MenuNodeInput_VoltParam)

NB : en bleu, les infos user (soit fixées lors de la définition des MenuNodes, soit données dynamiques).

La figure ci-dessus montre la complexité vis à vis d'une simple navigation dans des menus passifs :

Param setting
 >Voltage Level
   Menu b
   Menu c

Volt Param [V] …:
 Min : 12.00
 Max: 13.00
 Actual : 12.50

 <Right> & (curseur!= maxpos)
 <Left> & (curseur!= 0)
 <Up>
 <Down>

Réglage de chaque digit avec les flèches

Discard changes ?
 Yes : click Left
 No : click Right
Waiting ...

Confirm changes ?
 Yes : click Right
 No : click Left
Waiting ...

MenuNodePassive_3_1

 <Right>

 <Left> & (curseur =0)
 <Right>
 <Left>
 <Right> & (curseur =maxpos)

 <Left>

Any key

 <Up>
| <Down>

 <Right> && Valeur KO

Value out of Range
Enter new Value...
 <Rightt> && Valeur OK

Inopportunément_VoltParam

- le passage d'un MenuNode à un autre ne se fait pas sur la même commande, il faut donc modifier dynamiquement les pointeurs horizontaux et verticaux,
- Au sein de MenuNodeInput_VoltParam, on voit clairement des états différents, il faut donc construire une machine à états.

Trois fonctions d'affichage seront utilisées :
- MenuInput_PrintParam ( ): affiche les 4 lignes dynamique à partir :
  - des champs MinVal et MaxVal de Param (MenuNodeInput en cours),
  - du champ StringInputValue[8] de la variable d'état
- MenuInput_PrintDiscard ( ): screen statique,
- MenuInput_PrintConfirm ( ): screen statique.
### Graphe d'états associé à la fonction Menu_ImputStateMachine ()

= Key just stoken
 Menu_Status.ActualNode
  =
 MenuNodePassive x

 MenuNodePassive x

Cmde = <Right>
&& State=Entry

 Menu_InputStateMachine()

Entry

Algo : State ← SetValue

Cmde = any
&&
 State=SetValue

SetValue
Algo : State ← SetValue / State ← Discad / State ← Confirm

Cmde = any
&&
State = SetValue

Cmde = any
&& State=Confirm

Cmde = any
&&
State = Discard
.Cmde = any
&&
State= SetValue

Cmde =<Left>
&& State=SetValue
.Cmde =any
&& Val KO
&& SetValue

Confirm
Discard

Algo : Forçage ActualMenuNode / State ← SetValue
Algo : Forçage ActualMenuNode / State ← SetValue

.Cmde = <Up> || <Down>

.Cmde = <Up> || <Down>

 Menu_Status.Cmde =<Left>

.Cmde =<Right>
&& Val OK

 Menu_Status.ActualNode
  =
MenuNodePassive x
 MenuNodePassive x

NB : les états Discard et Confirm font évoluer un MenuNode sans action sur une touche.
 State = Entry, Algo :

 Blocage de MenuNodeInput avec linkNode
 Affectation de la valeur param : StringInputValue[8] ← Param.Val , via float2Str ()
 Affichage : MenuInput_PrintParam  ( )

 State = SetValue, Algo

Si Menu_Status.Cmde = <Up> ou <Down> (défilement digit)
        digit + ou – %10 sur le CurorPos actuel
       MenuInput_PrintParam  ( )
Fin Si

Si Menu_Status.Cmde = <Left> ou <Right> (déplacement curseur dans les limites des digits)
       CursorPos + ou -
        MenuInput_PrintParam  ( )
Fin Si

Si Menu_Status.Cmde = <Left> && CursorPos=0 (Demande Discard)
        MenuInput_PrintDiscard  ( )
        State = Discard
Fin Si

Si Menu_Status.Cmde = <Right> && CursorPos=PosMax (Demande Confirm)
        MenuInput_PrintConfirm  ( )
        State = Confirm
Fin Si

State = Confirm, Algo :
State = Discard, Algo :

Si Menu_Status.Cmde = <Left>
    libérer l'item input actuel (comme il était)
    Remettre State Entry
    ActualNode=père
   Menu_PassivePrint  ( )
Sinon si Menu_Status.Cmde = <Right>
    MenuInput_PrintParam  ( )
    State = SetValue
FinSi

Si Menu_Status.Cmde = <Right>
      StringInputValue[8] → valeur float
      Si Valeur dans l'intervalle
      StringInputValue[8] → Param.Val
        libérer l'item input actuel (comme il était)
        Remettre State Entry
        ActualNode=père
        Menu_PassivePrint  ( )
      Sinon
        MenuInput_PrintRetry ( )
        State = SetValue
      Fin Si

Sinon, si Menu_Status.Cmde = <Left>
     MenuInput_PrintParam  ( )
     State = SetValue
Fin Si

# Comment utiliser le module Menu ?
Affichage spécifique en fonction du Menu

## Rappels
Le module est fait pour être utilisé dans n'importe quel projet avec 3 fonctionnalités principales :
- création d'autant d'tem que l'on veut pour ses menus,
- gestion des menus passifs (navigation dans les menus),
- menu pouvant permettre la sasie d'une donnée décimale, digit par digit,
- menu avec items dynamiques pouvant afficher des données à la volée.

Les entrées sont limitées à :  , les sorties sont sur 4 lignes / 20 caractères. Les menus sont en fait gérés par une liste chaînée d'items. Autrement dit, il y a autant d'éléments dans la chaîne (Menu_Node), que d'item dans l'ensemble des menus.

## Etapes de programmation

### Procédure systématique :

- Le user construit son organisation de menu, et donc, définit tous les items des divers menus. A chaque item, il crée un Menu_Node :
  - Définitions dans le .c (balise User Zone au début du fichier) des diverses variables Menu_Node,
    NB : Bien que non obligatoire, il convient de convenir d'une notation pour ces variables :
    - Item type « passif » : MenuNodePassive_...
    - Item type « saisie » : MenuNodeInput_...
    - Item type « affichage valeurs » : MenuNodeOutput_...
  - remplissage dans le .c des champs de la structure de chaque Menu_Node définis de manière à réaliser l'architecture de menu dans sa globalité,
  - déclaration dans le .h : dans le .h des variables Menu_Nodes pour que le module supérieur puisse agir dessus :
    - pour savoir où en est le menu pour interagir avec le système,
    - pour passer des paramètres à modifier lors de menu type saisi (le paramètre fait partie des champs d'un Menu_Node.

### Procédure liée au menu type saisie :

Un paramètre est une valeur au départ fournie par le user, accompagnée d'un min et d'un max :
- de manière statique (comme expliqué §3.2.1) : lors du remplissage des Menu_Node, on indique en dur le paramètre (balise User Zone au début du fichier).
- De manière dynamique par appel à une fonction d'écriture spécifique du paramètre dans les Menu_Node.

L'utilisateur doit définir le mode d'affichage du float, via les champs (verts) :

typedef struct
{
float Val; la valeur en question
float MinVal;
float MaxVal;
char DigitNb; le nbre de digit qui forme le nombre (point non compris)
char DecimalNb; le nbre de décimales derrière le point
char NewUserInputFlag; indique que Val vient d'être modifiée par le user via	le menu saisi correspondant
} Menu_ParamValTypedef;

Val, MinVal, MaxVal peuvent être saisie n'importe comment.
Le format d'affichage est défini par :
- DigitNb : de 1 à 6,
- DecimalNb: de 0 à 3
- on doit toujours respecter DecimalNb > DigitNb

NB : Si ces consignes ne sont pas respectées, à l'exécution, dès qu'une conversion float / string ou l'inverse est demandée, un message d'erreur indique un plantage à cause de cela, avec un while(1) à la clé....
→ à la charge de l'utilisateur de faire attention

A titre d'information voici les formats possibles  :
formats	1	2	3	4	5	6
0	x.	xx.	xxx.	xxxx.	xxxxx.	xxxxxx.
1		x.x	xx.x	xxx.x	xxxx.x	xxxxx.x
2			x.xx	xx.xx	xxx.xx	xxxx.xx
3				x.xxx	xx.xxx	xxx.xxx