Architecture
générale du logiciel

# Contexte et objectifs

- Utilisation d'une carte Nucléo L476,
- utilisation de Cube IDE,
- utilisation des lib Hal,
- utilisation de FreeRTOS car pas mal de communication à prévoir et de tâches autres //,
- utilisation d'interruption du RTOS pour faire les acquisitions et les algo z,
- penser le système de manière large et générique quant aux entrées ADC et algo z. La Nucléo doit communiquer et réguler le Buck, le Boost, l'onduleur. On prévoies 8 voies analogiques à configurer dans un .h,
- penser les 10 entrées avec un filtre à moyenne glissante dont le nombre d'éléments est à choisir par le user (toujours un .h),
- prévoir un réglage de la période d'échantillonnage des équations de récurrences.

# Temps réel
## Architecture des périphériques

ain_i

ain_0

ain_ j

ain_15
in_ADC

ADC1, 2 ou 3
12 bits

DR

DMA

Only ADC1 & ADC3

EOC

HTIF (Half Transfert)
TCIF (Transfert Complete)

16 bits
DMA request

Zone RAM
(configuré accès 16 bits )
ain_0
ain_i
ain_j
ain_15

T_AcqAllChan

T_Scan

Timer x

Le timer x déclenche l'ADC en mode Scan sur les 10 voies en direction de la DMA. La périodicité du Scan est T_Scan. L'ensemble des signaux analogiques est donc traité en
T_AcqAllChan = 10*T_Scan.

Pour fixer les idées :
T_Scan = 4µs,
T_AcqAllChan = 32µs (31,25kHz)

## Chronologie des événements

Te

T_AcqAllChan
IT DMA full

t

FreeRTOS
t

Opération de filtrage sur les 10 voies, à partir des dernières entrées en DMA: dans l'IT DMA

Traitement des régulations numériques, tous les N fois T_AcqAllChan : Dans l'IT DMA

Traitement de FreeRTOS

Tous les T_AcqAllChan , RTOS va être interrompu pour :
- opérer les filtrages sur les 8 voies,
- stocker les résultats.

# Pinout

## ADC
Voies pour l'ADC (on en choisit 10) :
Channel	STM32L476 pin	Morpho Connector	Arduino Connector
ADC123_IN3	PC2	CN7-35	x
ADC12_IN5 diff+	PA0	CN7-28	CN8-1
ADC12_IN6 diff -	PA1	CN7-30	CN8-2
ADC12_IN9	PA4	CN7-32	CN8-3
ADC12_IN11 diff+	PA6	CN10-13	CN5-5
ADC12_IN12 diff-	PA7	CN10-15	CN5-4
ADC12_IN13	PC4	CN10-34	x
ADC12_IN14	PC5	CN10-6	x
ADC12_IN15	PB0	CN7-34	CN8-4
ADC12_IN16	PB1	CN10-24	x

On en prévoit deux différentiels, pour pouvoir caser deux CASR6-NP, mesure de courant. Ce quie donne en réalité 8 mesures.

## I2C
Il en faudra 2 :

I2C func	STM32L476 pin	Morpho Connector	Arduino Connector
I2C3 SCL	PC0	CN7-38	CN8-6
I2C3 SDA	PC1	CN7-36	CN8-5
I2C2 SCL	PB10	CN10-25	CN9-7
I2C2 SDA	PB11	CN10-18	x

## UART
Il en faudra 1 mais prévoyons 2

UART func	STM32L476 pin	Morpho Connector	Arduino Connector
USART1 Tx	PA9/PB6	CN10-21/CN10-13	CN5-1/CN5-3
USART1 Rx	PA10/PB7	CN10-33/x	CN9-3/x
USART2 Tx	PA2	CN10-35	CN9-2
USART2 Rx	PA3	CN10-37	CN9-1
UART3 Tx	PC4/PB10/PC10
UART3 Rx	PC5/PB11/PC11
UART4 Tx	PA0	CN7-28	CN8-1
UART4 Rx	PA1	CN7-30	CN8-2
UART5 Tx	PC12
UART5 Rx	PD2
LPUART1 TX	PC0/PB11
LPUART1 Rx	PC1/PB10

# Configuration horloges
Par défaut , on a un ck de 8MHz via la sonde ST link (PF0/PD0/PH0 = Oscin). La sonde STlink produit 8MHz via le signal MCO. On configure donc la clk HSE (High Speed Externeal Ck).

Dans Cube, spécifier Bypass Clock Source pour HSE dans le périphérique RCC. Cela permet de configurer l'entrée oscillation avec une input unique et non deux (nécessaire pour placer un quartz).

# Configuration ADC

## Caractéristiques :
- Général : 12 bits à 5.33MS/s, on peut descendre à 6 bits et monter à 8/88MS/s
- ADC_Clk : peut venir de HCLK ou HADC dédié. NB : préférer HCLK lorsque le déclenchement se fait sur Timer, cela permet une synchronisation parfaite entre Ck Timer et Ck ADC.
- FADC_Clk Max = 80MHz
- Temps de conversion total :
  Tconv = Ts + TSAR = [2.5 min + 12.5 12bits ] * TADC_Clk
  à 80MHz, on obtient Tconv = 187.5ns (5.33 MS/s)
- Echantillonneur ADC :
  RADC non donnée donc supposée nulle, CADC =5pF.
- Vitesse / précision 12 bits :
  ts = ln (2^{N+1}).(R_AIN + R_ADC).C_ADC = ln (2^{N+1}).(R_AIN ).C_ADC
  NB : la doc est plus pessimiste et indique, à 80MHz la table suivante (extrait datasheet) :
## Exemple de réglage (fréquence maximale « raisonnable »)
On suppose RAIN = 470 Ohm, ce qui conduit à 6.5 cycles à 80MHz, soit 81.25ns.
On peut alors diminuer la fréquence de travail de l'ADC pour descendre à 2.5 cycle, ce qui donnerait une période ADC :
TADC_Clk = 81.25ns / 2.5 = 32.5ns, soit 30.7MHz,
soit 40MHz si on part de HCLK = 80MHz et un prédiviseur de 2.

Dès lors, le temps de conversion de l'ADC serait dans l'application :
Tconv = [2.5 min + 12.5 12bits ] * TADC_Clk = 375 ns.
On peut dont partir sur une fréquence de scan ADC maximale raisonnable égale à 2MHz (500ns).

## Résumé des configurations cube

### Analog (Cube)
- 12 bits de résolution
- Synchronous clock mode divide by 4 = Ck sur HCLK (FADC_Clk = 20MHz)
- Sampling en 2.5 cycles pour chaque voie
- séquence scan 3,5(diff) ,9,11(diff),13,14,16
- 10 entrées configurées dont 2 différentielles,
- Scan mode 8 voies,
- Déclenchement Timer 6 sur Out Event,
- DMA cyclique, côté ADC DMA Continuous request
- IT DMA validée

### Timer 6

On vise une périodicité à T=4µs.
FckTimer = 80MHz, N = T/ TckTimer = T*FckTimer = 4*80 = 320
- PSC=0
- ARR = 319
### NVIC
- IT DMA Prio 0
- Systick Prio 1